ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | национальный стандарт россиискоЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р 54305-2011 |
| --- | --- | --- |

Дороги автомобильные общего пользования

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ 
ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Технические требования

|  | Москва Стандартинформ 2011 |
| --- | --- |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-практический центр «М-Дорконтроль» (ООО НПЦ «М-Дорконтроль»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК-418 «Дорожное хозяйство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 февраля 2011 г. № 18-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Содержание

1 Область применения. 2 2 Нормативные ссылки. 2 3 Термины, определения и обозначения. 2 4 Технические требования. 2 5 Методы контроля. 4

ГОСТ Р 54305-2011

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дороги автомобильные общего пользования

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Технические требования

General-use automobile roads. Horizontal illumination from artificial lighting. 
Technical requirements

Дата введения - 2011-09-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на горизонтальную освещенность от вновь устраиваемого искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования и устанавливает технические требования к ней.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины, определения и обозначения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и обозначениями:

3.1 горизонтальная освещенность (Е, лк): Отношение светового потока, падающего на элемент поверхности к площади этого элемента.

3.2 средняя горизонтальная освещенность (Еср, лк): Горизонтальная освещенность, усредненная по площади освещаемого участка.

3.3 максимальная горизонтальная освещенность (Еmax, лк): Горизонтальная освещенность, где достигается максимальный уровень освещенности.

Примечание - Максимальная горизонтальная освещенность определяется непосредственно под светильником.

3.4 коэффициент равномерности освещенности (Кро): Равномерность горизонтальной освещенности покрытия проезжей части, выраженная отношением максимальной горизонтальной освещенности к средней.

# 4 Технические требования

4.1 Горизонтальная освещенность от искусственного освещения покрытия проезжей части автомобильных дорог должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Класс автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Максимальная горизонтальная освещенность Еmax покрытия проезжей части, не менее, лк | Средняя горизонтальная освещенность Еср покрытия проезжей части, не менее, лк |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомагистраль | IA | 30 | 20 |
| Скоростная дорога | IБ | 30 | 15 |
| Дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IB, II | 25 | 10 |
|  | III | 20 | 8 |
|  | IV, V | 15 | 8 |
| Примечание - Техническая классификация автомобильных дорог общего пользования приведена в соответствии с ГОСТ Р 52398. |

4.2 Равномерность горизонтальной освещенности покрытия проезжей части должна соответствовать требованиям к коэффициентам равномерности освещенности, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Класс автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Коэффициент равномерности освещенности Кро, не более |
| --- | --- | --- |
| Автомагистраль | IA | 3 |
| Скоростная дорога | IБ |  |
| Дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IB, II | 4 |
|  | III | 5 |
|  | IV, V | 7 |

4.3 Средняя горизонтальная освещенность от искусственного освещения покрытия проезжей части в пределах пересечений автомобильных дорог должна соответствовать нормативным требованиям, указанным в таблице 1 для соответствующей категории основной автомобильной дороги и не менее 10 лк - на съездах и примыканиях.

4.4 Горизонтальная освещенность от искусственного освещения покрытия тротуаров должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Класс автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Максимальная горизонтальная освещенность Еmax, не менее, лк | Средняя горизонтальная освещенность Еср покрытия тротуаров, не менее, лк |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомагистраль | IA | 12 | 6 |
| Скоростная дорога | IБ | 8 | 4 |
| Дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IB, II, III, IV, V | 6 | 2 |

4.5 Средняя горизонтальная освещенность от искусственного освещения покрытия пешеходных дорожек должна быть не менее 4 лк, максимальная - не менее 8 лк.

4.6 Горизонтальная освещенность от искусственного освещения внеуличных пешеходных переходов должна соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Освещаемый объект | Максимальная горизонтальная освещенность Етах, не менее, лк | Средняя горизонтальная освещенность Еср, не менее, лк |
| --- | --- | --- |
| Надземный пешеходный переход | 25 | 10 |
| Тоннель подземного пешеходного перехода |  |  |
| - в светлое время суток | 130 | 100 |
| - в темное время суток | 70 | 50 |
| Лестницы подземных пешеходных переходов вечером и ночью | 30 | 20 |
| Примечание - Светлое время суток характеризуется значением естественной горизонтальной освещенности не менее 10 лк, темное время суток - значением естественной горизонтальной освещенности равным или менее 10 лк. |

4.7 Посадочные площадки остановок общественного транспорта на дорогах всех категорий должны иметь среднюю горизонтальную освещенность не менее 10 лк, максимальную - не менее 20 лк.

4.8 Горизонтальная освещенность от искусственного освещения покрытия площадок для стоянки автомобилей должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

Таблица 5

| Класс автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Максимальная горизонтальная освещенность Етах, не менее, лк | Средняя горизонтальная освещенность Еср покрытия площадок для стоянки, не менее, лк |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомагистраль | IA | 12 | 6 |
| Скоростная дорога | IБ | 8 | 4 |
| Дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IB, II, III, IV, V | 6 | 2 |

# 5 Методы контроля

Контроль параметров горизонтальной освещенности от искусственного освещения покрытия проезжей части автомобильных дорог, приведенных в настоящем стандарте, проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54308.

Ключевые слова: автомобильные дороги, горизонтальная освещенность, технические требования

0447S10-07534